## Slide 1: Quali sono gli inquinanti in atmosfera e quali le previsioni normative
Torino
Novembre 2025

## Slide 2
Inquinanti atmosferici

## Slide 3: Sostanze inquinanti
Inquinanti primari
  Sono emessi direttamente nei processi di combustione o nei processi industriali o nell’agricoltura
Inquinanti secondari
  Sono il prodotto di trasformazioni chimiche che avvengono nell’atmosfera
    Processi fisici – luce, temperatura
    Processi chimici – ossidazione , reazioni tra sostanze inquinanti
    Processi misti – reazioni fotochimiche
Inquinanti locali
Inquinanti trasportati

## Slide 4: Sostanze inquinanti
Biossido di azoto NO2
  Inquinante primario
  Si forma in tutti i processi di combustione (NOx)
Biossido di zolfo SO2
  Inquinante primario
  Si forma nella combustione di idrocarburi che contengono zolfo
Composti organici volatili
  Inquinanti primari e secondari
  Si formano a causa della combustione incompleta degi idrocarburi e sono una miscela di diverse sostanze

## Slide 5: Sostanze inquinanti
Monossido di carbonio
  Inquinante primario
  Si forma a causa della combustione incompleta degli idrocarburi
Biossido di carbonio
  Inquinante primario
  Si forma in tutte le combustioni e durante la respirazione
  Principale causa dell’effetto serra
Ammoniaca
  Inquinante primario
  Emesso soprattutto dall’agricoltura
  Importante precursore del particolato

## Slide 6: Sostanze inquinanti
Ozono
  Inquinante secondario
  Si forma per ossidazione fotochimica in presenza di idrocarburi
Particolato
  Inquinate primario e secondario
  Insieme di sostanze liquide e solide
    anioni (solfati e nitrati)
    metalli alcalino terrosi
    ammonio
    metalli tossici (Cd, Pb, Ni, V ecc.)
    silicati
    sostanze organiche
    carbonio elementare

## Slide 7: Particolato fine
PM10 (PM inalabile) Il PM10 ha un diametro di 10 μm ed è il particolato inalabile, ossia in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso, faringe e laringe).
PM10-2.5 (particelle grossolane) Il PM10-2.5 ha un diametro compreso tra 10 μm e 2,5 μm, ed è in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore.
PM2.5 (PM fine) Il PM2.5 ha un diametro inferiore a 2,5 μm ed è una polvere toracica, cioè in grado di penetrare nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi, bronchioli).
PM0.1 (PM ultrafine) Il PM0.1ha un diametro inferiore a 0,1 μm ed è una polvere ultrafine, in grado di penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli.

## Slide 8: Particolato fine

## Slide 9
Da dove vengono gli inquinanti?

## Slide 10: Fonti di emissione: Piemonte vs Torino
Fonte: Regione Piemonte PRQA 2024

## Slide 11: Da dove vengono le emissioni di NOx a Torino?
Fonte IREA 2015
2015
2019

## Slide 12: Area metropolitana: contributo settori
Chart: 
| Ossidi di azoto (NOx) (t/a) | Polveri fini (PM10) (t/a) | Biossido di carbonio equivalente (CO2 eq) (kt/a)
Produzione energia e trasformazione combustibili | 1249.2058 | 10.735 | 3259.3354
Riscaldamento | 1506.7033 | 680.9277 | 2089.1654
Combustione nell'industria | 1920.7613 | 32.714 | 1508.6942
Processi produttivi | 102.12 | 18.6427 | 6.015
Estrazione e distribuzione carburanti | 0 | 0 | 220.053
Uso di solventi | 82.23 | 115.9004 | 0
Trasporto sustrada | 7740.6019 | 989.1013 | 1955.0991
Altre sorgenti mobili e macchinari | 593.2047 | 33.1887 | 68.9293
Trattamento e smaltimento rifiuti | 578.6045 | 6.8081 | 206.079
Agricoltura | 22.3596 | 10.4208 | 170.5279
Altre sorgenti e assorbimenti | 5.0861 | 83.04 | 0.9383
31 Comuni aderenti al consorzio «Agenzia per la Mobilità Metropolitana»
1.500.000 abitanti 829 km2

## Slide 13: Particolato primario e secondario
https://www.snpambiente.it/2020/01/28/qualita-dellaria-nel-bacino-padano-le-molteplici-cause-di-un-problema-complesso/

## Slide 14
Limiti di legge e criteri di qualità dell’aria

## Slide 15: I limiti di legge
Fonte D.Lgs 155/2010

## Slide 16: Le linee guida OMS
Dopo 5 anni di lavoro, il 22 settembre 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato le nuove linee guida per la qualità dell’aria.
Questo aggiornamento avviene dopo 15 anni dalla pubblicazione delle linee guida precedenti che sono state il fondamento per la legislazione nell’Unione Europea ed in molte altre parti del mondo.
Le linee guida sono il risultato dell’analisi della letteratura scientifica sull’argomento e del lavoro di gruppi di esperti internazionali.
Le nuove linee guida riguardano i principali inquinanti dell’atmosfera; il particolato fine (PM 2,5 e PM10) il biossido di azoto, il biossido di zolfo, l’ozono ed il monossido di carbonio.

## Slide 17: Confronto con la legislazione italiana
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Normativa italiana (µg/m3) | Linee guida OMS 2021 (µg/m3)
PM10 | Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana | Media giornaliera | 50 | 45
 | Valore limite annuale per la protezione della salute umana | Anno civile | 40 | 15
PM2,5 | Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana | Media giornaliera | - | 15
 | Valore limite annuale per la protezione della salute umana | Anno civile | 25 | 5
NO2 | Valore limite orario per la protezione della salute umana | Media massima oraria | 200 | 200
 | Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana | Media giornaliera | - | 25
 | Valore limite annuale | Anno civile | 40 | 10

## Slide 18: La nuova direttiva europea

## Slide 19: Biossido di azoto (NO2) limite giornaliero
Per il biossido di azoto l’introduzione di un criterio giornaliero introduce la criticità più importante per Torino.
Rispetto al nuovo criterio di qualità dell’aria dell’OMS (25 µg/m3) nel 2024 a Rebaudengo si sono verificati 338 superamenti.
Rispetto alla nuova direttiva UE questi sono stati 96, contro i 18 ammessi.

## Slide 20: Particolato fine (PM2,5) limite giornaliero
Per il PM2,5 l’introduzione di un criterio giornaliero introduce una criticità importante per Torino.
Rispetto al nuovo criterio di qualità dell’aria dell’OMS (15 µg/m3) nel 2024 a Rebaudengo si sono verificati 158 superamenti.
Rispetto alla nuova direttiva UE questi sono stati 87, contro i 18 ammessi.

## Slide 22
Ma l’inquinamento aumento o diminuisce?

## Slide 23: Andamento del biossido di azoto nel tempo
Fonte: «Uno sguardo all’aria 2023»

## Slide 24: Andamento PM10 nel tempo
Fonte: «Uno sguardo all’aria 2023»

## Slide 26
Inquinamento e meteo

## Slide 27: Andamento PM10 nell’arco dell’anno
Fonte: «Uno sguardo all’aria 2023»

## Slide 28: La variabile meteoclimatica
Fonte: «Uno sguardo all’aria 2023»

## Slide 29: Una questione di giustizia sociale

## Slide 30: www.torinorespira.it www.facebook.com/ComitatoTorinoRespira/